## Slide 1: Tengen Compiler Introduction Markii Cheng

## Slide 2: Tengen Compiler
What is Tengen Compiler:
  Tengen Compiler 是天鈺科技為 edge AI 開發的 AI 模型編譯器
  Features:
    將 AI 模型進行優化及轉換, 生成適合在 VA8801 上運行的 C code
    生成 AI 模型分析報告
  Limitation:
    目前僅支援量化後的 AI 模型 (int8)
    目前僅支援 TFLite, 其它框架需先自行轉換成 TFLite
      Pytorch / ONNX coming soon

## Slide 3: Tengen Compiler – docker image
Tengen Compiler 是以 docker image 形式 release (tengen_vx.x.x.tar)
安裝 docker
  Windows:
    https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/
  Ubuntu:
    sudo apt-get install docker.io

## Slide 4: Tengen Compiler – docker image
Open docker desktop
Open PowerShell – load docker image
  docker load –input .\tengen_vx.x.x.tar
Check docker images
  docker desktop
  PowerShell
    docker image ls

## Slide 5: Tengen Compiler - Command
help 說明: docker run –rm tengen:1.1.2 ./tengen -h
參數:
  dla_version: 硬體加速器版本, 目前開發版上為 v3.7.4
  compile_mode: codegen 模式, 0: 純軟體運算, 1:雙核加速器, 2: 單核加速器
  model_path: .tflite 所在路徑
  model_name: 設定 codegen 時所用的 model name, 預設是 .tflite 的檔名
  output_folder: 設定生成檔案的輸出路徑

## Slide 6: Tengen Compiler - Command
codegen:
  docker run ––rm –v $FOLDER:/volume tengen:1.1.2 ./tengen –v 3.7.4 –m $MODE –p volume/$FILE –o /volume
  --rm: 結束後移除 container
  -v $FOLDER:/volume: mount $FOLDER to container /volume
  tengen:1.1.2: docker image
  ./tengen –v 3.7.4 –m $MODE –p volume/$FILE –o /volume: container 內所執行的命令

## Slide 7: Tengen Compiler - Output
Output:
  Model analyze report: analyze_report.txt
  C code model: src/*.* & include/*.*
Output folder
Analyze report